好易购呼入平台维保技术规范要求

第一章 维保服务范围及时限

服务范围：本次维保服务是针对好易购呼入平台的整体软硬件设备和系统。分为两个标段维保：【标段一】好易购呼入平台AVAYA和存储服务器设备维保，【标段二】好易购呼入平台CTI和录音设备维保。详细产品请参阅附件三：好易购呼入平台维保设备清单。

服务时间：2014年1月22日至2015年1月21日止（实际服务起止时间以正式合同为准）。

维保厂商（乙方）需要根据好易购（甲方）的要求提供相应的维保服务。

第二章 维保定义和分类

维保是指在甲方设备保修期外，通过与具有技术服务提供资质的第三方（乙方）签订阶段性服务协议，获得有偿技术服务。依照协议条款，维保服务的乙方在甲方日常维护工作基础上，负责提供疑难障碍处理、系统软件更新、故障备件维修、备件提供、技术支持等服务，甲方对维保服务质量加以考核。

维保服务项目可分为硬件更换服务、紧急故障灾难恢复处理、技术支持服务、软件版本或补丁升级服务，其中技术支持服务包括：电话和现场的咨询和技术支持、系统健康性检查、现场培训、节假日值守等。

第三章 故障级别定义和响应时限

为确保系统运行安全、降低运行维护成本，在重点确保核心系统安全稳定的基本原则指导下，采用系统分类、设备分类、维护服务分级的模式，不同类型系统、设备根据其承载业务重要性等因素，选择不同级别的维保服务。具体服务级别定义如下：

第一节 维保服务级别

按照产品类型、响应时间、紧急故障到达现场时限、备件到达现场时限、备件储备地点、预防性巡检等六个基本服务要素，服务级别要求如下：

A1级：7×24小时及以上级响应维护服务、紧急故障2小时内到现场、备件2小时到场、每年4次预防性巡检、重大节假日（中年庆、双十一、周年庆）节前巡检。

好易购呼入平台维保服务基本级别：

| 产品类型 | 维护级别 | 服务描述 | 服务响应时间 | 现场到达时限 | 备件到达时限 | 备件储备地点 | 年巡检次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软硬件 | A1级 | 7×24小时响应服务 | 7×24以上 | 2小时 | 4小时 | 本地所有备件+整机 | 7次以上 |

备件： 【标段一】乙方在杭州备件库提供G650媒体网关、S8720媒体服务器、S8500B AES服务器、C363T交换机、TN2501语音宣告卡等AVAYA整机和相关配件至少各一套；提供DELL 2950服务器、DELL 1950服务器、DELL AMP01和Infocean NAS 存储设备至少各一台。

【标段二】乙方提供VCLog Server-II录音服务器（含24线录音板卡）至少一套。（此内容中标后待查，如未通过检查，则取消中标资格）

第四章 维保服务	内容及质量要求

第一节 硬件更换服务

甲方设备运行期间发生硬件故障时，乙方在规定时限内为甲方提供硬件更换服务。

(一)	乙方应至少在杭州建立备件库，并具备一定规模的，能满足本项目目前所有软硬件产品配件用于进行软件升级或硬件更换。乙方应对正常维护需要的消耗品、备件种类和数量提供详细清单。其中备件要求必须包括但不仅限于附件一的备件要求；整机备机要求必须在杭州本地，且数量满足附件一之要求。中标后甲方将组织对乙方本地备件库备件、备机情况进行检查，检查合格方能签署合同。如检查不通过则取消中标资格。

(二)	乙方提供的备件必须是原厂生产的无任何质量问题的高品质元器件，能够确保系统长期稳定、可靠地运行。

(三)	乙方备件库中的备件应是以至少2年使用期设计的，乙方要保证不论提供的设备是否还生产，在使用期内甲方可及时得到备件。

(四)	乙方应确保其备件的可用性，保证设备能够投入正常运行。若出现由于乙方提供的备件不满足要求或其所提供技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由乙方负全部责任。

(五)	对于维保服务范围内原厂已经停止生产的设备，如乙方不能提供相关备件的维修服务，乙方应明确告知甲方，并在维保合同中提供相应的解决方案，保证甲方设备的正常运行。

第二节 紧急故障灾难恢复处理

甲方设备运行期间发生硬件故障时，乙方在规定时限内为甲方提供故障排除、恢复系统服务。

(一)	乙方应保证系统出现问题或故障时，应立即安排经验丰富的维护工程师进行电话支持和远程技术支持，同时安排有经验的技术工程师立即赶往现场，一般情况下应在1小时内赶到现场，特殊情况下也应在2小时内赶到现场，进行免费更换和维修。如遇到重大、特大故障，应成立后方专家小组配合进行故障处理，如有必要应在后方实验室模拟故障发生原因和解决方法。

(二)	乙方在国内的办事机构应具有灵活、多样的通信手段，应提供7*24小时的响应服务。如出现任何问题和故障，甲方认为有必要乙方技术人员到现场支持时，乙方应按时间要求赶到现场，进行免费维修或更换。甲方认为有必要乙方技术人员到现场支持时，乙方应优先指定有项目实施经验或维护经验的资深技术人员到现场支持。如甲方认为有必要指定某特定乙方技术人员到现场支持时，乙方应按要求予以支持。

(三)	乙方维护工程师在进行现场故障排除服务前应作好必要的准备，包括查阅客户和设备档案，了解设备运行情况及设备以往所发生过的问题的处理办法等。

(四)	响应时间、业务恢复时间及解决时间满足甲方要求。响应时间为从双方确认电话或网络指导不能排除故障到乙方维护工程师到场的时间；业务恢复时间为乙方接到甲方申告到排除故障影响、恢复业务的时间；解决时间为从乙方接到甲方申告到故障基本排除的时间。

(五)	乙方维护工程师抵达甲方现场，首先提交技术服务申请报告给现场负责人签字确认；乙方制定的故障解决技术方案经甲方批准后，由甲方的技术人员具体实施方案；或经甲方允许，由乙方的维护工程师进行具体实施；要避免因盲目动手给甲方造成损失，在必须进行系统重装或系统启动等较大运作时，须经现场甲方维护主管批准方可实施。乙方维护工程师在处理故障时不能影响到设备的正常运行，并应有甲方维护人员在场协同处理。

(六)	甲方负责提供故障发生前后相关的系统资料、数据和记录，负责保证乙方技术支持人员到达后能够顺利进入服务现场。

(七)	在紧急故障恢复服务过程中，乙方人员负责记录所有事件的发生时间及所采取的措施；设备故障处理完毕以后，视情况双方协商决定是否安排工程师现场观察一定时间，甲方同意后，维护工程师方可离开现场。

第三节 技术支持服务

乙方通过各种方式提供重大疑难问题处理、紧急故障恢复等技术响应支持。服务方式如下：

(一)	项目组支持：

乙方应针对本项目成立单独项目组进行技术响应支持，指定拥有原厂高级认证或者更高级别认证的专人担任项目经理。乙方针对本项目需拥有常驻杭州的具有相关资质的以下工程师至少各2名。

【标段一】乙方配备ASS认证工程师、Redhat RHCE认证工程师、MCSE工程师、存储工程师。

【标段二】乙方配备Genesys认证工程师、VoiceCyber认证工程师。

(二)	电话咨询和支持：

对于甲方在维护中遇到有关设备技术、业务的一般性问题，乙方提供咨询服务。乙方应设立客户支持中心，配备足够的专业技术人员解答甲方提出的问题，提供7×24小时服务热线电话，拨打热线电话，10分钟内必须得有人响应。如果服务号码需要更改，至少提前三天以书面形式（含传真）通知到甲方运行维护部。

响应时间满足甲方要求。响应时间为乙方在收到甲方的电话、传真、电子邮件等方式的请求后，到与甲方明确服务内容，开始解答甲方咨询的时间。

(三)	系统健康性检查服务：

乙方每季度提供一次常规健康检查，检查系统的运行状态，进行预防性维护工作，并对系统状况、巡检中发现的问题的处理结果提交报告。

巡检时间原则上一年不少于7次，每季度至少巡检一次，具体巡检时间由甲方根据实际需要和乙方沟通后决定。每次巡检之前乙方需事先联系甲方维护人员，确定时间和巡检要求，并在要求时间内完成巡检工作，并提交现场服务报告。乙方技术人员要向甲方提交现场技术服务报告，甲方对现场技术服务报告签字确认，双方各自存档；针对本次健康性检查服务的相关内容乙方技术人员要对甲方进行解释说明和现场培训。

巡检后乙方应根据甲方的需要，提供巡检报告及相关的预防性措施建议的健康性检查报告电子文档给相关的维护人员。健康性检查报告内容至少包括：本次服务的相关内容、对故障设备进行全面检查后的软硬件使用状况的优化建议、对本省/本地网内已在网运行的同类设备进行检查后的软硬件使用状况分析及以后维护建议。

(四)	现场培训服务：

应甲方要求进行现场服务时，乙方应安排经验丰富的维护工程师对甲方维护人员进行不低于3人/天的现场技术培训或技术认证培训，培训内容、培训方式应提前告知甲方，并得到甲方认可。

(五)	节假日值守服务：

在中年庆、周年庆、双十一等重大节假日及重要通信保障期间，如甲方需要，乙方应根据甲方要求能够提供现场值守服务，协助甲方维护人员共同确保相关设备和系统运行安全。

(六)乙方应对所有保内设备建立设备详细台账和健康档案。

(七)乙方需提供各自标段设备和系统的维保服务。在好易购呼入平台设备或系统出现故障时，【标段一】乙方和【标段二】乙方需相互积极配合，协查处理故障和问题。

第四节 设备补丁服务

由乙方向甲方提供软件补丁，协助甲方加载并确保正常运行。软件版本补丁服务主要为预防性和修复性版本升级及补丁服务等。

1.	软件版本补丁是指乙方对原授权软件所做的修正和补充，是此版本软件运行过程中已发现问题的解决方案，将对原授权软件起到消除运行中隐患的作用。

2.	乙方应定期或不定期向客户公布最新的补丁版本，并提供以下信息：补丁说明书的功能描述和目的；补丁的测试结果；补丁装入的计划、步骤，维护单位需做的准备工作，可能对设备造成的影响。

3.	乙方应提供软件补丁或升级版本的安装、维护操作指导，并对甲方维护人员进行培训。

4.	软件版本补丁服务包括对甲方现有的备品备件的版本升级服务。

第五章 其他技术要求

乙方在提供的维保技术服务方案中还应包括：

（一） 乙方应根据本规范书的要求编写并提交本项目维护服务内容：

乙方应详细说明服务体系、服务流程以及服务网点的情况。

乙方应详细说明针对本系统的服务方式、保障体系及响应时间。

乙方应在方案中提出服务日常规划和实施办法，同时必须说明系统损坏时备件到达现场的时间。

乙方应向甲方提供维护服务的具体承诺内容。

乙方应详细说明技术人员的资质情况。

乙方应针对本项目的核心设备（7*24*2*4服务级别）提供具体的故障应急预案和处理方法手册，包含但不限于设备系统重启、配置等操作手册。

（二）乙方对提供的备件还应提供如下承诺：

所需的备件要原厂生产并同现系统具有完全的兼容性，乙方应对备件品质进行明确承诺。

乙方应保证所需设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏，由乙方无偿补足。

方案中应明确列出乙方在服务过程中，将向用户提供的所有技术资料及文件的详细清单。

方案中的报价以每台设备的单价为准，发标方有权选择其中部分设备单独签订合同，乙方不得以各种理由拒绝。